## Slide 1: Новая лаборатория ООО «ДУГАЛАК» для испытания трудногорючих материалов

## Slide 2: Основные задачи лаборатории
Повышение эффективности разработок трудногорючих материалов:
  - сокращение времени разработки
  - оптимизация выбора материалов
  оценка «чудесных» свойств трудногорючих материалов наших конкурентов
Получение аккредитации пожарной лаборатории
Расширение компетенции в области разработок трудногорючих материалов

## Slide 3: Основные задачи лаборатории
Помощь потребителям ООО «Дугалак» в разработке оптимальных с экономической и технологической точки зрения решений в области изготовления трудногорючих материалов
Расширение ассортимента трудногорючих материалов
Разработка материалов с повышенными экологическими требованиями

## Slide 4
Установка предназначена для испытания горючих строительных материалов в целях определения их групп горючести (ГОСТ 30244-94 метод II)
Строительные материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:
прирост температуры в печи не более 50 ˚С
потеря массы образца не более 50 %
продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 секунд
Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относят к горючим.
Установка для испытания материалов на горючесть

## Slide 5
Горючие строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу II, подразделяют на четыре группы горючести: Г1, Г2, Г3, Г4.
Установка для испытания материалов на горючесть
Группа горючести материалов | Параметры горючести |  |  | 
 | Температура дымовых газов Т, °С | Степень повреждения по длине SL, % | Степень повреждения по массе Sm, % | Продолжительность самостоятельного горения tсг, с
Г1 | ≤135 | ≤65 | ≤20 | 0
Г2 | ≤235 | ≤85 | ≤50 | ≤30
Г3 | ≤450 | >85 | ≤50 | ≤300
Г4 | >450 | >85 | >50 | >300

## Slide 6
Установка для определения групп трудногорючих и горючих веществ
Установка предназначена для определения огнезащитной эффективности покрытий и пропиток ГОСТ Р 53292-2009 (ГОСТ 16363-76) и для определения группы трудногорючих и горючих твердых неметаллических веществ и материалов (ГОСТ 12.1.044-89)
Сущность экспериментального метода определения огнезащитных свойств покрытий и пропиток для древесины заключается в определении потери массы древесины, обработанной испытываемыми покрытиями или пропиточными составами, при огневом испытании в условиях, благоприятствующих аккумуляции тепла.
Сущность экспериментального метода определения горючести заключается в создании температурных условий, способствующих горению, и оценке поведения исследуемых веществ и материалов в этих условиях.

## Slide 7
Установка для определения групп трудногорючих и горючих веществ
По значению максимального приращения температуры Δtmax и потере массы Δm материалы классифицируют:
трудногорючие - Δtmax < 60 °С и Δm < 60 %;
горючие - Δtmax ≥ 60 °С и Δm ≥ 60 %.
Горючие материалы подразделяют в зависимости от времени (Т) достижения Δtmax на:
трудновоспламеняемые – Т > 4 мин.;
средней воспламеняемости – 0,5 ≤ Т ≤ 4 мин.;
легковоспламеняемые – Т < 0,5 мин.

## Slide 8
Установка для определения воспламеняемости
Установка предназначена для испытания строительных материалов на возгораемость с целью определения характеристики воспламенения материалов (ГОСТ 30402-96)
Сущность метода состоит в определении параметров воспламеняемости материала при заданных стандартом условиях воздействия на поверхность образца лучистого теплового потока и пламени от источника зажигания.

## Slide 9
Установка для определения коэффициента дымообразования
Установка предназначена для испытания твердых веществ и материалов с целью определения их коэффициента дымообразования (ГОСТ 12.1.044-89)
Сущность метода состоит в определении показателя, характеризующего оптическую плотность дыма, образующего при пламенном горении или тлении материала.

## Slide 10
Установка для определения кислородного индекса
Установка предназначена для испытания кислородного индекса пластмасс по методу ГОСТ 12.1.044-89
Сущность метода заключается в нахождении минимальной концентрации кислорода в потоке-кислородно-азотной смеси, при которой наблюдается самостоятельное горение вертикально расположенного образца, зажигаемого сверху.

## Slide 11
Установка для определения показателя токсичности
Установка предназначена для испытания полимерных материалов с целью определения их показателя токсичности (ГОСТ 12.1.044-89)
Сущность метода заключается в сжигании исследуемого материала в камере сгорания при заданной плотности теплового потока и выявлении зависимости летального эффекта газообразных продуктов горения от массы материала, отнесенной к единице объема экспозиционной камеры.

## Slide 12
Спасибо за внимание!